## Slide 1: مدیریت پسماند های شیمیایی ودارویی
تیرماه 1403
بیمارستان آنکولوژی امیر

## Slide 2: مقدمه
-پسماندهای شیمیایی و دارویی در زمره پسماندهای خطرناک بوده ونگهداری، حمل و نقل و دفع آنها باید تحت ضوابط خاص ملی وبین المللی صورت گیرد.
-عدم رعایت ضوابط می تواند منجر به حوادث و سوانح جبران ناپذیری گردد.
-هدف :حفظ سلامت انسان و محیط زیست.

## Slide 3: -هر سیستم مدیریت کنترل پسماند شیمیایی و دارویی برای دستیابی به موفقیت، نیازمند قوانین و آیین نامه ها، ابزار و تسهیلات مناسب برای بازیافت، تصفیه ودفع مناسب پسماند خطرناک و تدوین برنامه های آموزشی برای مدیران دولتی و خصوصی و بهر ه برداران و افراداست. -نکات قابل توجه در یک سیستم مدیریت پسماند شیمیایی و دارویی : 1-تعیین وضعیت موجود 2-کمیت پسماند 3-تدوین استراتژی های مدیرت پسماندهای شیمیایی و دارویی 4-مدیریت در تولید، جمع آوری و نگهداری، حمل ونقل و دفع نهایی پسماند شمییایی و دارویی است

## Slide 4
ژاپن اولین کشوری بود که در خصوص کنترل پسماندهای خطرناک اقدام نمود
حادثه سال 1960 در خلیج میناماتا و رودخانه آگانو در نیگاتا در ژاپن، ناشی از مصرف ماهی آلوده به متیل مرکوری و مرگ تعدادی از انسانها، همچنین مصرف آب و برنج آلوده به کادمیوم در همان محل و ایجاد بیماریهای کلیوی و عوارض استخوانی دردناک(بیماری ایتای-ایتای)،
حادثه انگلستان در فوریه سال 1972 در میدلند به دلیل وجود بشکه های نمک سیانور در محل بازی خردسالان،
فاش شدن دفع 300 تن فنل در 20 مارس 1991 توسط مسئولین شرکت تولیدات الکتریکی دوسان کره جنوبی به رودخانه ناکتونگ و ایجاد عوارض عصبی،
همگی از حوادث ناگواری هستند که در اثر دفع غیر بهداشتی پسماند شیمیایی به وجود آمد ه اند..

## Slide 5: پسماندهای شیمیایی
پسماندهای شیمیایی متشکل از مواد جامد، مایع و گازهای شیمیایی است که برای کارهای تشخیصی و تجربی، کارهای نظافت، خانه داری و گندزدایی به کارمی روند.
پسماندهای شیمیایی مراقبتهای بهداشتی درمانی می توانند خطرناک یا بی خطرباشند. در زمینه حفاظت از تندرستی موقعی خطرناک به شمار می آیند که حداقل یکی از خصوصیات ذیل را داشته باشند:
1-سمی
بیش از12) pH کمتر از 2 و بازهای با pH 2-خاصیت خورندگی (مانند اسیدهای با
3-قابلیت احتراق خود به خود
4-واکنش دهنده (مانند مواد انفجاری، مواد واکنش دهنده در مقابل آب و حساس به ضربه)
5-ژنوتوکسیک (مانند داروهای سایتوتوکسیک)

## Slide 6
پسماندهای شیمیایی غیرخطرناک شامل آن دسته از مواد شیمیایی است که هیچ یک از خصوصیت های ذکر شده در بالا را نداشته باشند مانند:
قندها
آمینواسیدها
بعضی املاح آلی و غیر آلی

## Slide 7: پسماندهای شیمیایی در مراکز بهداشتی درمانی
این مواد شامل اسیدها، بازها با پایه فنلی استفاده شده در تمیزکننده های کف و سطوح، ضدعفونی کننده ها و باقیمانده محلول های آزمایشگاهی،فیلم ها و عکس های استفاده شده در بخش رادیولوژی و ثابت کننده هامی باشد

## Slide 8: مقدار کم پسماند شیمیایی
در صورتی که مرکز تولید پسماند خطرناک، پسماند زیر را تولید کرده باشد تولید مقدار کم پسماند شیمیایی صورت گرفته است:
جمع آوری کمتر از 100 کیلوگرم پسماند خطرناک در هر ماه.
منظور از جمع آوری: گردآوری پسماند از منابع تولید مختلف در یک محل دیگر و جدای ازمنابع تولید پسماند است.
تولید کمتر از 1 کیلوگرم پسماند خطرناک حاد در هر ماه توسط تولید کننده پسماند.(پسماندهای خطرناک حاد عبارتند از پسماندهای خطرناکی که حتی در شرایط مدیریت صحیح، پتانسیل آسیب به انسان و محی طزیست را داشته باشند و این نوع پسماندها حتی دردوزهای کم برای انسان و حیوانات کشنده می باشند).
منظور از واژه تولید، تولید پسماند در محل م یباشد و شامل مراکزی که پسماند دیگر مراکزرا جمع آوری می کنند نمی باشد.
جمع آوری 1 کیلوگرم پسماند خطرناک حاد در هر ماه جمع آوری
تولید و یا جمع آوری کمتر از 1 گرم دی اکسین( 2،3،7،8 -تتراکلرو دی بنزن-پی-دی اکسین) در هر ماه

## Slide 9: مدیریت پسماند شیمیایی
مدیریت پسماند شیمیایی در حقیقت به معنای کاهش و یا حذف اثرات نامطلوب پسماند بر سلامت انسان و محیط زیست، برای فراهم کردن حفاظت عمومی و به حداکثر رساندن استفاده مفید و کارآمد از منابع است.
هنگامی که پسماند خطرناک شیمیایی تولید می شود هزینه تصفیه و دفع می تواند بالا باشد.
هنگامی که مسئولیت پرداخت هزینه های دفع با تولیدکننده است گزینه های مدیریتی متعددی
برای کاهش هزینه ها و حجم تجهیزات تصفیه موجود است.
کاهش تولید پسماند، بیشترین نقش را در حفاظت از محیط زیست دارد.
جداسازی یک مرحله مهم در مدیریت پسماند شیمیایی تولید شده است.
آموزش کارکنان و چک کردن مکرر پسماندهای شیمیایی از عوامل مهم و ضروری در مدیریت پسماند شیمیایی به حساب می آید.
همچنین جداسازی و مرتب سازی پسماند شیمیایی که شامل تشخیص انواع متعدد پسماند وچگونگی جمع آوری آنهاست در مدیریت پسماند شیمیایی بسیار حائز اهمیت است.

## Slide 10: کمینه سازی پسماند
مراکز تولید پسماند شیمیایی به قوانین ملی برای بکار بردن استراتژی هایی جهت کاهش تولید پسماند شیمیایی خطرناک نیاز دارند. در زیر راهکارهایی برای کاهش حجم پسماندهای شیمیایی خطرناک تولید شده ارائه شده است:
اجرای کاهش در مبدا
استفاده از مواد شیمیایی مشخص
خرید مواد فاقد جیوه
تا حد امکان جایگزینی مواد غیرخطرناک با مواد خطرناک

## Slide 11: ذخیره سازی
برای ذخیره سازی پسماندهای شیمیایی تولیدی در هر کدام از مراکز تولیدکننده این نوع پسماندها، باید یک منطقه ویژه برای ذخیره سازی آنها درنظر گرفته شود که دارای خصوصیات زیر باشد:
کاملا بسته و دسترسی به آن فقط برای افراد مسئول وجود داشته باشد.
از انبار مواد غذایی جدا باشد.
از نور خورشید در امان باشد.
کف این محل دارای زهکش مناسب باشد.
دیواره ها و کف قابل شستشو باشند.

## Slide 12
از جوندگان، پرندگان و دیگر حیوانات در امان باشد.
دارای دسترسی آسان برای وسایل حمل بیرون سایت و درون سایت باشد.
دارای سیستم تهویه و نور مناسب باشد.
منطقه ذخیر ه سازی پسماندهای شیمیایی باید دارای دوش حمام باشد تا درصورت ریختن این مواد بر روی افرادی که حمل و نقل آ نها را انجام میدهند، فرد بتواند بلافاصله خود را شستشو داده تا از خطرات ناشی از این پسماندها در امان باشد.

## Slide 13
اگر تکنیک زباله سوز جز روش های دفع باشد باید در نزدیکی زباله سوزباشد.
در نزدیکی حوضچه شستشو باشد.
بخش های مختلف آن دارای علائم و نشانه های مخصوص مانند خطرعفونت، خطر سمیت و یا غیر قابل دسترس بودن باشد.
ذخیره سازی کانتینرهای حاوی مواد خطرناک ممکن است به مدت 12 ماه در ناحیه جمع آوری پسماند خطرناک نگه داشته شوند به همین علت بایدناحیه ذخیره سازی پسماند در نزدیکی منابع تولید واقع شود

## Slide 14: انتقال یا حمل و نقل پسماندهای شیمیایی
پسماندهای شیمیایی تولید شده باید ذخیره و از نقطه تولید جمع آوری شوند.
بعضی اوقات ممکن است نیاز باشد پسماندهای شیمیایی از یک نقطه به نقطه ای دیگر و یا جایگاه ذخیره سازی موقت پسماند منتقل شوند.
برای حمل و نقل راحت تر این نوع پسماندها باید از وسایل چرخ داراستفاده کرد.
تا حد امکان وسایل مورد استفاده در حمل و نقل باید اختصاصی باشند ووسایل مختلف برای هر نوع پسماند در نظر گرفته شود

## Slide 15
بهترین گزینه برای مدیریت پسماندهای شیمیایی کاهش تولید این نوع پسماندها می باشد.
در واقع تصفیه پسماندهای شیمیایی خطرناک آخرین گزینه مدیریت این نوع پسماندها محسوب می شود

## Slide 16: دفع پسماندهای شیمیایي سمي
برای دفع پسماندهای شیمیایی سمی باید ابتدا با بكارگیري شیوه هاي مختلف، موادشیمیایي فعال و خطرناك را بي اثر كرد و سپس برای دفع آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
به طور مثال برای دفع محلول 10 تا 20 درصد اكریل آمید كه در آزمایشگاه هاي مولكولي مورد استفاده قرار می گیرد و سمي بسیار قوي به خصوص براي سیستم اعصاب مركزي است باید به صورت زیر عمل کرد:
محلول هاي اضافی آنرا مي توان با افزودن تركیبات خاصي مثل بیس آكریل آمیدبه حالت ژل های آن كه غیر سمي است تبدیل نمود و سپس به پسماند هاي شهري وارد کرد.

## Slide 17: دفع پسماندهاي شیمیایي سرطانزا
برای دفع پسماندهای شیمیایی سرطانزا باید با بكارگیري شیو ه هاي مختلف، مواد شیمیایي فعال وخطرناك را بي اثر كرد.
فنل و فرم آلدئید نیز از مواد نافذ، سمي و سرطان زا محسوب مي شوند و براي كاهش اثرات سوء این پسماندها باید فرم الدئید
محلو لهای فرمالین را به کمتر از 10 % کاهش داد که برای خنثی سازی مي توان آنها را با موادی از قبیل پاک کنند هها و موادی مثل دتول )دتول باید به نسبتی اضافه شود که فرمالین به کمتر از 10 درصد فرم الدهید برسد(مخلوط کرد تا سمیت آن کاهش یابد که در این صورت در دسته پسماندهای بی خطر قرار می گیرد و می توان آنها را به شبکه جمع آوری فاضلاب تخلیه کرد.

## Slide 18: فرمالین
فرمالین درآزمایشگاه برای نگهداری نمونه های بافتی وجلوگیری ازپوسیدگی وتخریب پس ازجمع آوری از بیماران استفاده می شود.
فرمالدئید،گازی بابوی تندبوده که دراثر احتراق ناقص ترکیبات حاوی کربن ایجاد می شود
افرادی که درمعرض مقدار زیادی فرمالدئید قرارمی گیرند درمعرض ابتلا به سرطان بینی وحلق،لوسمی وسایر انواع سرطان هستند.

## Slide 19
فرمالین دربدن سبب تغییرپروتئین های DNAنیز می شود.
مناسب ترین جایگزین فرمالین درمراکز درمانی،پراستیک اسید15درصد (کاروسیف)می باشد.
فرمولاسیون پراستیک اسید وفرمالدئید دریک راستاست اما درپراستیک اسیداز پیوند های قوی تری استفاده شده تا محصول خروجی دارای کیفیت مناسب تری باشد.

## Slide 20: نکته
سوزاندن پسماند شیمیایی در هوای آزاد ممنوع اعلام شده است
پسماندهای شیمیایی نباید به صورت بخار دفع شوند درب ظرف های حاوی پسماندهای شیمیایی باید همیشه بسته نگه داشته شود
برای مقادیر کم پسماند شیمیایی خطرناک به عنوان مثال باقیمانده مواد شیمیایی همراه با بسته بند ی هایشان، از فرآیندهای دفع مانند پیرولیز کردن، کپسوله کردن ودفن بهداشتی استفاده می شود.

## Slide 21: دفع مقادیر زیاد پسماند شیمیایی خطرناک
برای دفع ایمن و ارزان این مواد راهی وجود ندارد و راههای مناسب برای دفع این نوع پسماندها توسط ماهیت پسماند شیمیایی مشخص می شود
پسماندهای قابل احتراق مخصوصی مانند حلا لها ممکن است سوزانده شوند.
سوزاندن مقادیر زیاد حلا لهای هالوژن بدون تجهیزات کنتر ل کننده گاز خروجی ممنوع است.
پسماندهای شیمیایی که قابل سوزاندن نیستند باید توسط سازما نها و شرکت هایی که مجوز مدیریت و دفع این گونه مواد را دارند حمل و دفع شوند. این سازمان هاممکن است از رو شهایی مانند تصفیه مواد شیمیایی و ذخیره آنها در تاسیسات دفع مهندسی شده استفاده کنند

## Slide 22
ازدیگر رو شهای دفع پسماند شیمیایی خطرناک می توان به برگرداندن به تولیدکننده هایی که تجهیزات ویژه ای برای برخورد ایمن با این گونه مواد رادارند اشاره کرد.
استفاده از محصولات خاص برای مقاصد غیرپزشکی ممکن است در نظرگرفته شود به عنوان مثال از گندزداهای تاریخ گذشته برای شستشوی توالت می توان استفاده نمود.
برای جلوگیری از واکنش های ناخواسته، پسماندهای شیمیایی خطرناک بایدجدا از هم نگهداری شوند.
مقادیر زیاد پسماندهای شیمیایی به دلیل آلوده کردن آب های زیرزمینی نبایددر خاک دفع شوند.
مقادیر زیاد گندزداهای شیمیایی به دلیل اشتعال پذیری و خاصیت خورندگی هرگز نباید کپسوله شوند

## Slide 23: طریقه جمع اوری و دفع برخی از پسماند شیمیایی
پسماند های رادیو گرافی :
پزشکی هسته ای: براساس دستورالعمل اعلامی خود وزارت داخل ظروف سربی نگهداری شود تا بی اثر گردد و سپس دفع گردد .
در زمینه داروهای ظهور: با آب رقیق سازی شود و وارد فاضلاب گردد.
داروی ثبوت: بدلیل داشتن نقره جداسازی می گردد و بفروش می رسد در زمینه فیلم ها نیز بدلیل دارا بودن نقره اصولا بفروش می رسد.
مواد گندزدا :
در صورت تاریخ گذشته بودن می توان جهت شستشو و تمیزکردن توالت استفاده گردد در صورت اتمام مواد گندزدا ظروف آن کاملا آبکشی شود و در سطل عادی قرار گیرد یا بازیافت شود .در زمینه موادی که دارای پایه پراکسید هستند حتما جزء پسماندهای شیمیایی جمع اوری شود .

## Slide 24
لامپ های کم مصرف شکسته و مهتابی های قدیمی شکسته:
لامپ ها و مهتابی های سوخته توسط تاسیسات در جعبه های خود جمع آوری و بعنوان پسماند شیمیایی تحویل جایگاه گردد .
باطریها نیز جزء فلزات سنگین بوده ودر سطل شیمیایی جمع اوری گردد .

## Slide 25: پسماندهای دارویی
پسماندهای دارویی عبارتند از داروهای تاریخ مصرف گذشته، مصرف نشده، تفکیک شده و آلوده، واکسن ها، مواد مخدر و سرم هایی که دیگر به آنها نیازی نیست و باید به نحو مناسبی دفع شوند.
این نوع از پسماندها همچنین شامل اقلام دور ریخته شده ی موردمصرف در کارهای دارویی مانند بطری ها و قوطی های دارای باقیمانده داروهای خطرناک، دستکش، ماسک، لوله های اتصال و شیشه های داروها می باشد که در صورت آزاد شدن در محیط زیست برای محیط زیست و انسان مضر باشند

## Slide 26: دسته بندی پسماندهای دارویی
سایتوتوکسیک و سایتواستاتیک(Cytotoxic & Cytostatic )
داروهای (noncytotoxic & noncytostatic ) غیرسایتواستاتیک وغیرسایتوتوکسیک
پسماندهای غیردارویی فعال فاقد ویژگی های پسماندهای خطرناک (به طورمثال سرم های قندی نمکی)
داروهایی که اشتعا ل پذیر، مضر، محرک، واکنش پذیر یاEcotoxic هستند

## Slide 27: گروه اول:داروهای سایتوتوکسیک و سایتواستاتیک
داروهایی که قابلیت کشتن سلول زنده(سایتوتوکسیک) مثل دکوروپوسین یا توانایی ایستایی رشد سلول را دارند(سایتواستاتیک)مثل سلکوکسیب ،ایزوترتینوئین
دارای خصوصیات سمی برای ژن ها .(ژنوتوکسیک)
غالبا دردرمان سرطان ها به کار می روند(درمان رماتیسم،لوپوس و...)

## Slide 28: منابع حاوی داروهای سایتوتوکسیک
-انواع داروهای شناخته شده با این عنوان (اگزالی پلاتین،اتوپوزاید و...)
- ظروف داروهای استفاده شده وضایعات حاوی دارو ازجمله شیشه های شکسته شده آلوده .
-مواددفعی از بدن بیمار به مدت 48ساعت پس از دریافت دارو(درصورت نقص درکلیه وکبد تایک هفته)
-آب ، خاک وهوای آلوده به دارو(شکستن یا نشت دارو).

## Slide 29: راههای ورود دارو های سایتوتوکسیک به بدن
مصرف دارو (خوراکی یا تزریقی )
استنشاق ذرات معلق یا آئروسلهای تولید شده درهنگام تهیه وتدارک دارو
جذب پوستی
خوردن سهوی دارو
نیدل استیک
عوامل جانبی مانند رژیم های غذائی،سیگار کشیدن

## Slide 30: عوامل تماس با دارو های سایتوتوکسیک
حمل ونقل.
تماس با ضایعات آلوده دارویی.
تماس با ضایعات آلوده بیماران دریافت کننده دارو طی48 ساعت گذشته .
تهیه وتدارک دارو
عادات بد مانند سیگارکشیدن و...

## Slide 32: دفع ضایعات سایتوتوکسیک
تمامی ظروف زباله های سایتو توکسیک بر اساس رنگ بندی توصیه شده باید بوسیله رنگ بنفش کد بندی شوند.
موادی که برای آماده سازی و کاربرد داروهای سیتوتوکسیک استفاده میشوند از جمله دست کش،گان،سرنگ از موارد بالقوه آلودگی و خطر زایی محسوب می شوند.
در حین جمع آوری باید به برچسب گذاری،بسته بندی مناسب و غیر قابل نفوذ دقت کامل شود.
مواد زائد جامد باید در کیسه های دو جداره جمع آوری و برای سوزاندن ارسال شوند.
زباله های سایتوتوکسیک نباید اتوکلاو شوند.

## Slide 33: گروه دوم:داروهای غیرسایتوتوکسیک و غیرسایتواستاتیک
این دسته بزرگترین دسته از پسماندهای دارویی به حساب می آید و شامل همه پسماندهایی است که توسط سازمان های مربوطه خطرناک قلمدادنمی شوند.

## Slide 34: دسته سوم:پسماندهای غیردارویی فعال فاقد ویژگی های پسماندهای خطرناک
این پسماندها به مایعات یا محلول های وریدی، مکمل های غذایی وژل های دستی الکلی تقسیم بندی می شوند که هر گروه از این پسماندهادارای رو شهای مدیریتی خاصی هستند که در زیر به آنها اشاره شده است:
-مایعات یا محلو لهای وریدی که غیرفعال و فاقد هرگونه خطری هستند باید یا واردپسماندهای عادی بهداشتی درمانی شوند(در واقع در کانتینرهای ذخیر ه سازی پسماندوارد می شوند)یا به شبکه جمع آوری فاضلاب تخلیه شوند.

## Slide 35
محلو لهای وریدی که دارای حجمی کمتر از یک لیتر باشند باید به سیستم های فاضلابروی شهری تخلیه شوند و ظروف خالی شده آنها را وارد جریان پسماندهای عادی بهداشتی درمانی کرد. (محلو لهای سدیم کلراید 9درصد و دکستروزو...)
محلو لهای وریدی شامل ترکیب دارویی فعال مانند پتاسیم باید در ظروف یاکانتینرهای مناسب پسماندهای دارویی قرار داده شوند.
برای مدیریت مایعات یا محلو لهای وریدی که حجمی بیشتر از یک لیتر دارند ازروش محصورسازی یا کپسوله کردن استفاده می شود.

## Slide 36
مکمل های غذایی مایعی که دارای مقادیر کمی هستند(کمتر از یک لیتر) وخطرناک محسوب نمی شوند را می توان به سیستم های فاضلابروی شهری تخلیه و دفع کرد
برای اینکار باید ظروف حاوی این مکمل ها یکی یکی باز شوند و به درون سیستم های فاضلابروی شهری تخلیه شوند و ظروف خالی شده آنها را بایدوارد جریان پسماندهای بهداشتی کرد تا به سایت دفن بهداشتی منتقل شوند.
اگر مقادیر بیشتری از این نوع مواد نیاز به دفع داشته باشند بایدتولیدکننده یا عرضه کننده مدیریت آن ها را به عهده بگیرد.
مقادیر زیاد این مواد نباید بدون هماهنگی قبلی با مسئول محلی به سیستم فاضلابروی خانگی و شهری تخلیه شود.

## Slide 37
درجاییکه نیاز به دفن مکمل های غذایی پودری می باشد باید آنها را به درون کانتینرها یا ظروف حاوی مواد دارویی غیرسایتوتوکسیک وغیرسایتواستاتیک تخلیه کرد.

## Slide 38: دسته چهارم:پسماندهای دارویی اشتعال پذیر، مضر، محرک، واکنش پذیر
نوع پسماند دارویي | توصیه هایی برای دفع نوع پسماند دارویي
کرم ها، پمادها و شامپو | باید محصول موجود در بسته بندی ها را از بسته های آنها جدا کرده و وارد کانتینرهای پسماندهای دارویی کرد.
پماد و قطره چشم، گوش و بینی | باید محصول موجود در بسته بندی ها را از بسته های آنها جدا کرده و وارد کانتینرهای پسماندهای دارویی کرد.
مایعات اشتعال پذیر | مایعات اشتعال پذیر نباید وارد کانتینرهای ذخیره سازی و نگهداری پسماند شوند بلکه باید آنها را جداگانه جداسازی کرد.
آمپول ها یا ویال های استفاده شده یا شکسته شده | در ظروف خاصی که برای پسماندهای نوک تیز آلوده شده توسط پسماندهای دارویی طراحی شده است وارد می شوند. سرن گها نباید تخلیه شوند.
قرص ها و کپسول های موجود در بطری ها | قرص ها و کپسول ها باید درون بطری باقی بماند و بطری را به درون کانتینرهای پسماندهای دارویی دفع کرد

## Slide 39
نوع پسماند دارویي | توصیه هایی برای دفع نوع پسماند دارویي
آمپول ها یا ویال های سالم و استفاده نشده | باید محصول موجود در بست هبند یها را از بست ههای آنها جدا کرده و وارد کانتینرهای پسماندهای دارویی کرد.
تجهیزات تزریقی آماده شده اما استفاده نشده | در ظروف خاصی که برای پسماندهای نوک تیز آلوده شده توسط پسماندهای دارویی طراحی شده است وارد می شوند. سرن گها نباید تخلیه شوند.
سرنگهای تزریقی از پیش پرشده دارای سوزن | در ظروف خاصی که برای پسماندهای نوک تیز آلوده شده توسط پسماندهای دارویی طراحی شده است وارد می شوند. سرنگ ها نباید تخلیه شوند.
شیاف ها | باید محصول موجود در بسته بندی ها را از بسته های آنها جدا کرده و وارد کانتینرهای پسماندهای دارویی کرد.
قرص ها و کپسول های ورقه ای | باید قرص ها و کپسول های ورقه ای را از بسته بندی آنها جدا نموده و وارد کانتینرهای پسماندهای دارویی کرد.

## Slide 40
سرنگ های حاوی داروهای سایتوتوکسیک وغیر سایتوتوکسیک نباید به درون ظروف حاوی اجسام نوک تیزتخلیه شود.
ابتدا باید داروی موجود در سرنگ بر اساس اینکه زیرمجموعه کدامیک از داروهای ذکر شده در بالا قرار می گیرد در کانتینر مربوطه تخلیه شودو سپس سرنگ آن درون ظروف و کانتینرهایی که برای پسماندهای نوک تیز در نظر گرفته شده است قرار داده شود.

## Slide 41
داروهای بی حسی وبی هوشی وظروف آنها درداخل ظرف دارویی قرارداده می شود.
مواد مخدرکه بر اساس حساسیت دارویی پوکه مصرف شده ان نیز تحویل داروخانه می گردد
واکسن های استفاده شده :کلیه ویالها در سطل دارویی و پوکه ها در سفتی باکس دارویی قرارمی گیرد و قابل ذکر است طبق دستورالعمل 2014 سفتی باکس واکسن ها روزانه بایستی تعویض شود پس در سایزهای مناسب تهیه شود .

## Slide 42: رو شهای دفع پسماندهای دارویی
خنثی سازی
دفن بهداشتی
کپسوله کردن یا محصورسازی
دفن مطمئن در محل بیمارستان
تخلیه به شبکه های جمع آوری فاضلاب
سوزاندن
تجزیه شیمیایی
برگرداندن به توزیع کننده اولیه

## Slide 43: خنثی سازی
ابتدا مخلوط کردن پسماند با سیمان و دیگر مواد :
پسماندهای دارویی 65%
آهک 15% ، سیمان 15% ، آب 5%
سپس مخلوط فوق دفن گردد.
هدف از مخلوط کردن پسماند با سیمان و دیگر مواد، کاهش دادن سمیت پسماندهای دفن شده و جلوگیری از انتقال آلایند ه های دارویی به آبهای زیرزمینی و سطحی می باشد.
این روش خصوصا برای خاکسترهای ناشی از سوزاندن پسماندهای دارویی که حاوی غلظت بالایی از فلزات است بسیار مناسب می باشد که در این مورد به این فرآیند تثبیت سازی هم گفته می شود
برای خنثی سازی پسماندهای دارویی ابتدا باید بسته بندی اطراف داروها حذف شود و سپس باآب، آهک و سیمان مخلوط شود

## Slide 44: دفن بهداشتی
از این روش برای مقادیر کم پسماندهای دارویی استفاده می شود.
برای دفن بهداشتی مقادیر کم پسماندهای دارویی تولیدی بایدآ نها را در مقادیر زیادی از پسماندهای شهری پراکنده و دفن کرد.
پسماندهای دارویی سایتوتوکسیک وnarcoticرا حتی در مقادیر کم، نباید:
درسایتهای دفن بهداشتی دفن کرد
یا به شبکه های جمع آوری فاضلاب تخلیه کرد.

## Slide 45: کپسوله کردن یا محصورسازی
محصورسازی یا کپسوله کردن در واقع فرآیندی است که از نشت سریع مواد شیمیایی جلوگیری می کند.
این روش آسانترین تکنولوژی برای دفن ایمن پسماندهای نوک تیز و برنده توصیه شده است.
همچنین از این روش می توان برای پسماندهای شیمیایی و دارویی همراه باپسماندهای نوک تیز استفاده کرد
زمانیکه سوزاندن عملی نباشد و تخلیه به فاضلابرو توصیه نشود، پسماندهای دارویی باید توسط این روش مدیریت شوند.

## Slide 46: دفن مطمئن در محل بیمارستان
حفر گودال هایی به عمق 2 متر در زمین که حدود 1/5-1 متر از آن توسط پسماند پر شود.
بعد از هر بار دفن پسمانداستفاده از 15 -10 سانتی متر خاک یاآهک برای پوشش دادن پسماند
در مواردی که عفونت های خاص ناشی از ویروس ابولا( virus Ebola)شایع شده باشد باید از خاک و آهک به طور همزمان به عنوان لایه پوششی پسماندها استفاده کرد.
دسترسی به گودال های دفن پسماند در محل بیمارستان توسط حصار یادیواری محدود شود و فقط توسط پرسنل درگیر در دفن پسماند قابل دسترسی باشد

## Slide 47
حداقل فاصله این محل تا منابع آب و ساختمان های اطراف 50 متر باشد وجهت شیب آن به صورتی باشد که به سمت منابع آب زیرزمینی و سطحی نباشد.
نمی توان برای همه پسماندهای بیمارستانی از این روش استفاده کرد وفقط برای پسماندهای خطرناک مورد استفاده قرار گیرد.

## Slide 48: تخلیه به سیستم فلاضلابرو شهری
فقط برای مقادیر متوسطی از داروهای ملایم و خفیف مایع و نیمه مایع از این روش استفاده می شود.
تخلیه به فاضلابرو زمانی صورت می گیرد که دبی فاضلاب بالا باشد و به هیچ عنوان نمی توان در مناطقی که دبی موجود در سیستم فاضلابرو پایین است از این روش استفاده کرد
زمانیکه حداکثر تولید فاضلاب وجود دارد و دبی در شبکه های اصلی جمع آوری فاضلاب بالا می باشد باید عملیات تخلیه را انجام داد.
بهترین ساعات برای تخلیه به فاضلابرو را می توان11-9و20-18عنوان کرد(بیشترین تولید فاضلاب در شبانه روز در این ساعات رخ می دهد).
برای دفع داروهای اعصاب و آنتی بیوتیک ها نباید از این روش استفاده شود

## Slide 49
داروهایی زیررا می توان قبل از تخلیه به فاضلابرو و شبکه های جمع آوری فاضلاب، در مقادیر زیادی آب رقیق کرد و سپس عملیات تخلیه را انجام داد.
ویتامین های محلول
شربت سرفه
حلالهای وریدی(می توان به نمک ها، آمینو اسیدها، لیپیدها، و غیره... اشاره کرد)
قطره های چشمی

## Slide 50: تجزیه شیمیایی
از این روش که ترکیبات دارویی سایتوتوکسیک را به ترکیبات غیرسمی تبدیل می کند نه تنها برای پسماندهای دارویی استفاده می شود بلکه برای ظروف ادرار و لباس های حفاظتی و... نیز استفاده می شود.
در این روش از اکسیداسیون با پرمنگنات پتاسیم و یا اسیدسولفوریک، نیتروژن زدایی با اسید هیدروبرمیک یااحیاء به وسیله ی نیکل و آلومینیوم استفاده می شود
برای تجزیه شیمیایی داروهای سایتواستاتیک از سدیم هیپوکلریت، هیدروژن پراکسید و ترکیبات فنتون استفاده شده است
بعد از فرآیند تجزیه شیمیایی داروهای سایتواستاتیک، این داروها به پسماندهای بی خطر و عادی تبدیل می شوند و می توان آنها را به شبکه جمع آوری فاضلاب تخلیه کرد یا در سایت دفن بهداشتی دفع کرد

## Slide 51
حذف
تصفیه
امحاء
کاهش
بازمصرف
بازیافت
بازیابی
عدم تولید پسماند
تولیدکمتر پسماندبامدیریت بهتر وجایگزینی مواد
باز مصرف پسماند به شکل اولیه اش
بازیابی پسماند هابرای تلفیق آنهابه شکل محصول یا کاربری جدید
استخراج مواد یا انرژی ازپسماند
کاهش مخاطرات ذاتی پسماند
کاهش مخاطرات پسماند از طریق روشهای اصلاحی یاقراردادن آنهادرمکانی دیگر

## Slide 52
گرماخطاکنیم،عطای توبی حد است
نومیدی از عطای تو،حد خطای ماست
درسایه حق سالم وپیروز باشید